## Slide 2: pH Nötralizasyonu
Endüstriyel bir çok işlemde atık su meydana gelir ve atık su arıtma tesislerinin en önemli amacı bu zararlı suyun etkinliğini kontrol etmekdir. HCL üretim tesislerinde atık su asidiktir ve bu atık suyun deşarj veya yeniden kullanımı öncesinde nötralize edilmesi gerekir.
pH nötralizasyon prosesinin doğrusal olmayan, zamana bağlı özellikleri ve eşdeğerlik noktasına yakın çalışırken küçük bozulmalara karşı hassasiyeti nedeniyle, uygun performansla pH kontrolü zordur.

## Slide 3
Güçlü asit/baz içeren sistemler için eşdeğerlik noktasındaki kazanç yüksektir ve bu durum pH=7, yani nötr pH değerinde olur. Sistemin pH 7 etrafında kontrol edilebilmesi yüksek doğruluk ve hassasiyette kontrol elemanları gerektirir.
Atık su arıtmanın yanısıra çökelme, elektrokimya tesisleri, ilaç üretimi, fermentasyon gibi birçok alanda pH nötralizasyon prosesi önemli bir role sahiptir.

## Slide 4: Kontrol Yöntemleri
PID Kontrol
Model Referans Adaptif Kontrol
  MIT Yöntemi
  Lyapunov Yöntemi
  Belirsizlik Yakınsama Yöntemi ile MRAC
    Polinomial Fonksiyon
    Radyal Temelli Fonksiyon

## Slide 5: PID Kontrol
PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrolü birçok endüstriyel kontrol uygulamasında yaygın olarak kullanılan bir kontrol algoritmasıdır.
PID kontrolü, bir prosesin çıkış değişkeninin(sıcaklık, çözünmüş oksijen derişimi, pH gibi) arzu edilen set noktasında kontrol edilebilmesi için bir ayar değişkenini(vana açıklığı veya pompa ile sağlanan akış hızı gibi) kullanır.
Şekil 1. PID Kontrol Blok Diyagramı

## Slide 6: Oransal (Proportional) Terim
PID kontrol çıkış değişkeni ile set noktası arasındaki farka göre çıkış değeri üretir. P kontrolü, belirlenen bu hata değeri ile bir kazanç (Kc) değerini kulllanarak çıkış değerini arttırır veya azaltır.
)

## Slide 7: Integral(I) Terimi
Integral terimi geçmiş hataların toplamı ile orantılı çıkış üretir.

## Slide 8: Derivative(D) Terimi
D kontrolü, proses çıkış değişkenindeki değişim hızını dolayısıyla hatanın değişim hızını ölçer ve buna göre kontrol edici çıkışını hesaplar. Bu, sistemdeki aşırı dalgalanmaları azaltır ve proses değişkeninin daha hızlı bir şekilde set noktasına ulaşmasını sağlar.

## Slide 9: Kesikli Zamanda PID Denklemi
T – Domain )
Z- Domain

## Slide 10: PID Parametrelerinin Ayarlanması
AÇIK HAT PROSES REAKSİYON EĞRİSİ YÖNTEMİ
Step etki verilerek çıkış değişkeni grafiğe geçirilir ve proses reaksiyon eğrisi yöntemi ile proses transfer fonksiyonu parametreleri hesaplanır.
Şekil 3. Prosess Reaksiyon Eğrisi Yöntemi

## Slide 11: Transfer Fonksiyonu ile PID Parametrelerinin Belirlenmesi

## Slide 12: PID Kontrol Python Kod Örneği

## Slide 13: Model Referans Adaptif Sistem
Bir model referans adaptif sistem, arzu edilen kontrol performansının bir komut sinyaline istenen yanıtı veren bir model ile ifade edildiği, adaptif bir servo kontrol sistemi olarak tanımlanabilir.
İç döngü
Dış döngü

## Slide 14: Model Referans Adaptif Kontrol
MRAC temel amacı, kontrol edilen gerçek sistemin, belirli bir referans modelin davranışını takip etmesini sağlamak için kontrol edici çıktısını hesaplamaktır.

## Slide 15: Gerçek ve Referans Model
Şekil 5. Gerçek Sistem Kontrol Döngüsü Blok Diyagramı
Şekil 4. Referans Model Blok Diyagramı

## Slide 16: Gerçek ve Referans Model

## Slide 17: Lyapunov Stabilite Teoremi ile MRAC
Lyapunov spesifik özelliklere sahip br fonksiyon bularak sistemin kararlılığını araştırmak için bir yöntem geliştirmiştir.

## Slide 18: Stabilite
Linear Dinamik
Non-Linear Dinamik
Sistemin Denge noktası olsun.
Scalar, türevi alınabilir ve x statelerini içeren, etrafında komşu olan noktaları içeren D seti etrafında tanımlı bir foksiyonu bulabildiğimizi varsayalım. Bu fonksiyon incelenerek sistemin stabilitesi değerlendirilebilir.

## Slide 19: Lyapunov Stabilite Teoremi
…………………(1)
………………………………..(2)
………………(3)
Eşitlik 1 ile verilen diferansiyel denklemin çözümü, eşitlik 2 ile verilen başlangıç koşulları için eşitlik 3 şartını sağlıyor ise lyapunov stabildir.
Eğer koşulu sağlanıyor ise sistem asimptotik stabildir.
Eğer tüm başlangıç koşulları için şartlar sağlanıyor ise sistem global asimptotik stabildir.

## Slide 20: Lyapunov Fonksiyon Adayının Özellikleri
D seti içerisindeki tüm durum(state)ler etrafında local pozitif tanımlı olmalı
İlk türevi negatif yarı tanımlı(negative semi-definite) olmalı.

## Slide 21: Lyapunov Stabilite Basit Örnek
sistemini ele alalım.
Analitik Çözüm :

## Slide 22: Lyapunov Stabilite Teoremi ile Analiz
Sistem :
Lyapunov Fonksiyon Adayı :
=

## Slide 23: Lyapunov Stabilite Teoremi ile MRAC

## Slide 24: MIT Kuralı ile MRAC
Birinci derece sistem dinamiği
Model Dinamiği
Kontrol yasası

## Slide 25: MIT Kuralı ile MRAC
MIT kuralı uygulamak için öncelikle proses ile model çıktısı arasındaki fark ile oluşturulan hata değeri tanımlanır.
MIT kuralı belirtilen eşitlik ile tanımlanan hata değerini içeren maliyet fonksiyonu
değerini minimize etmeyi hedefler. Bu amaç için ve parametrelerini J’nin negatif gradyanı yönünde güncellemek mantıklıdır.

## Slide 26: Yönlü Türev(Directional Derivative)
Kırmızı oklar ile belirtilen yönde ilerler isem f ne kadar değişir ?

## Slide 28: Yönlü Türev
x yönünde a kadar, y yönünde b kadar ilerler isem f ne kadar değişir ?

## Slide 29: Gradient Descend or Ascend
Eğer f değerini maksimize etmek istiyor isem, teriminin maksimum değeri olan 1 değeri olmasını dolayısıyla değerinin 0’a eşit olmasını isterim. değerinin sıfır olması ilerleyeceğim yönün gradyana paralel olduğu anlamına gelir. Yani fonksiyonun bulunduğu nokta için gradyanı yönünde ilerlem isem, fonksiyonun maksimumuna ulaşırım, aksi durum için de aynı şey söylenebilir.

## Slide 30: MIT Kuralı ile MRAC
Yukarıda verilen gradyanları hesaplayabilmek için, hata ve proses çıkış değeri arasındaki ilişkiyi ifade eden denklemler elde edilmelidir. Bu amaç için bir türev operatörü tanımlanır ve sistem dinamiği bu operatörü kullanarak yeniden ifade edilebilir.

## Slide 31: MIT Kuralı ile MRAC
Sistem Dinamiği :
Türev Operatörü :
Türev operatörü ile Sistem Dinamiği :
Artık denklemde değeri yalnız bırakılarak çekilebilir ve hata denkleminde yerine yazılır ise aşağıdaki denklem elde edilebilir.

## Slide 32: MIT Kuralı ile MRAC
denklemi kullanırak;
Sistem parametleri değerlerinin bilinmemesi sebebi ile yukarıda verilen eşitlikler direk olarak kullanılamaz.
Yaklaşım :

## Slide 33
Şekil 5. MIT Yöntemi ile MRAC Blok Diyagramı

## Slide 35: Belirsizlik Yakınsama Yaklaşımı ile MRAC
Sistem dinamiklerini ifade eden sistem model parametreleri ve değerlerinin bilindiği bir durumu göz önüne alacak olursak, arzu edilen kapalı hat performansının sağlanabilmesi için olması gereken kontrol edici parametreleri () nominal değerlerini aşağıda verilen eşitlikler ile hesaplayabiliriz.
,
Ancak böyle bir yaklaşım, hesaplanan model parametrelerinin gerçek sistemi mükemmel derecede yansıttığını ve zamanla değişmeyeceğini varsayar. Bu durumun üstesinden gelebilmek için sistemi hesaplanan nominal değerlerden uzaklaştıran etkiler modellenerek, bu etkileri yok edecek şekilde kontrol edici çıktısı üretecek bir model referans adaptif sistem tasarlanabilir.

## Slide 36: Belirsizlik Yakınsama Yaklaşımı ile MRAC
Lineer olmayan, belirsizlikler içeren bir sistem aşağıda gösterildiği şekilde durum-uzay modeli formunda yazılabilir.
Burada
: durum vektörü
: kontrol çıktısı
:sistem matrisi
:input matrisi
: : belirsizlik fonksiyonu
Belirsizlik fonksiyonu aşağıdaki gibi parametrize edilebilir.
: bilinmeyen ağırlık matrisi
: bilinen temel fonksiyon

## Slide 37: Belirsizlik Yakınsama Yöntemi ile MRAC
Adaptif kontrol ediciyi tasarlamaya başlamadan önce, sistem parametreleri hakkında bilgi sahibi olmamız sayesinde nominal kontrol edici çıkış sinyalini ifade edebiliriz. Nominal durum için sistem herhangi bir belirsizlik içermez.
Burada güçlendirilmiş kontrol sinyalini, nominal kontrol sinyalini, ise adaptif kontrol sinyalini ifade eder. Nominal durum için adaptif kontrol çıkışı sıfır olur ve sistem modeli denklemi ve nominal durum için kontrol sinyali aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

## Slide 38: Belirsizlik Yakınsama Yöntemi ile MRAC
Adaptif kontrol sinyali, sistem belirsizliklerini ortadan kaldıracak şekilde seçilmelidir.
Hata dinamiği incelenirse;

## Slide 39
yaklaşımları kullanılır ve yerine konursa,
ifadesi tanımlanır ise,
Elde edilir ve, eşitlik incelendiğinde, hata değerinini asimptotik olarak sıfıra sürecek bir ağırlık güncellme yasası türetilmesi gerektiği görülür.

## Slide 40
Burada öğrenme hızını gösterir. Fakat fonksiyonun nasıl olması gerektiğine karar verilmelidir. Bu amaç için aşağıda tanımlanan Lyapunov fonksiyon adayı incelenir.
, olur ise, hata değerinin asimptotik olarak sıfıra yakınsayacağı görülür.

## Slide 41: Polinomial ve Radyal Temelli Fonksiyonlar ile Yakınsama Yöntemi
Burada
fonksiyonunun seçilmesi gerekir.
Genel olarak, bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki davranışını polinomlar ile modelleyebilir ve yaklaşık sonuçlar elde edebiliriz.

## Slide 42: Polinomial ve Radyal Temelli Fonksiyonlar ile Yakınsama Yöntemi
Diğer bir seçenek ise evrensel yaklaştırıcılar(universal approximators) olarak kabul edilen radyal temelli fonksiyonları kullanabiliriz. Bu teorik olarak herhangi bir sürekli fonksiyonu, yeterince sayıda radyal temelli fonksiyon kullanarak belirli bir hata toleransı için yaklaşık olarak ifade edebildiğimiz anlamına gelir.

## Slide 45: Deney Sistemi
Deneylerde kullanılan asit ve baz molaritesi sırasıyla 0.0487 mol/L ve 0.0350 mol/L olarak seçilmiş ve sabit asit akış hızı 40ml/dk olarak ayarlanmıştır.

## Slide 46: Deney Sistemi

## Slide 47: Kontrol Performansının Değerlendirilmesi
Kontrol performans değerinin bir ölçütü olarak hedef değer ile ulaşılan değer arasındaki farkın () bir fonksiyonu olarak elde edilen, literatürde sıkça kullanılan iae, ise, itse, itae yöntemleri kullanılmıştır.

## Slide 48: Proses Reaksiyon Eğrisi

## Slide 49: Cohen-Coon Yöntemi ile PID Parametlerinin Hesaplanması

## Slide 50: PID Kontrol Deney Sonucu

## Slide 51: MRAC Öğrenme Hızı Etkisi

## Slide 52
Adaptasyon Süreci
Negatif Yönde Etki
Pozitif Yönde Etki
Bozucu Etki

## Slide 53: MRAC Model Öğrenme Hızı Etkisi Kontrol Performans Değerleri
gamma | ise | iae | itse | itae
0.001 | 23157.1 | 7521.29 | 4.27177e+07 | 1.48774e+07
0.005 | 12410.6 | 4383.16 | 2.72992e+07 | 9.69083e+06
0.01 | 11928.3 | 4155.75 | 3.0491e+07 | 1.02673e+07

## Slide 54: Gamma = 0.01 iken Kr, Kx

## Slide 55: MRAC Model Zaman Sabiti Etkisi

## Slide 56
Adaptasyon Süreci
Pozitif Yönde Etki
Negatif Yönde Etki
Bozucu Etki

## Slide 57: MRAC Model Zaman Sabiti Etkisi Kontrol Performans Değerleri
Zaman Sabiti | ise | iae | itse | itae
20 | 11928.3 | 4155.75 | 3.0491e7 | 1.0267e7
40 | 11246.4 | 3818.48 | 2.841e7 | 9.15e6
60 | 12507 | 4194.4 | 3.13e7 | 9.99e6

## Slide 58: MRAC Lyapunov-MIT Karşılaştırılması
Yöntem | ise | iae | itse | itae
Lyapunov | 11928.3 | 4155.75 | 3.0491e7 | 1.0267e7
MIT | 12228.4 | 4166.11 | 3.313e7 | 1.056e7

## Slide 59
Adaptasyon Süreci
Pozitif Yönde Etki
Negatif Yönde Etki
Bozucu Etki

## Slide 60: Sistem Parametrelerinin Bilinmediği Durum için Yakınsama Yöntemleri ile MRAC
Polinomial yakınsama yöntemi için yakınsama fonksiyonu aşağıdaki gibi seçilmiştir.
Radyal fonksiyon yakınsama yöntemi için, parametreler başlatılırken çekirdek( arasında, ağırlık değerleri ise arasında rastgele değeler olarak seçilmiştir.

## Slide 61: Belirsizlik Yakınsama Yöntemi ile MRAC pH Değerleri

## Slide 62
Adaptasyon Süreci
Pozitif Yönde Etki
Negatif Yönde Etki
Bozucu Etki

## Slide 63: Belirsizlik Yakınsama Yöntemi ile MRAC Kontrol Performans Değerleri
Yöntem | ise | iae | itse | itae
C-MRAC | 11928.3 | 4155.75 | 3.0491e7 | 1.0267e7
R-MRAC | 4540.2 | 1692.35 | 1.32086e7 | 4.66545e6
L-MRAC | 6645.08 | 2245 | 1.63765e7 | 5.45202e6

## Slide 64: Sistem Parametrelerinin Bilindiği Durum için MRAC
Sistem parametrelerinin bilindiği durum için deneylerde kullanılan nominal kontrol edici parametreleri, sistem parametrelerinin bilinmediği durum için yapılan deneyler ile elde edilen değerler olarak seçilmiştir. Değerler bozucu etki verilmeden önceki(düşük) ve sonraki değerler(yüksek) seçilerek deneyler gerçekleştirilmiştir.
Nominal Kontrol Parametreleri |  | 
Yüksek | 66.15 | 60.08
Düşük | 22.64 | 16.85
Nominal Kontrol Parametreleri |  | 
Yüksek | 66.15 | 60.08
Düşük | 22.64 | 16.85

## Slide 65: Sistem Parametrelerinin Bilindiği Durum İçin MRAC

## Slide 66
Pozitif Yönde Etki
Negatif Yönde Etki
Bozucu Etki

## Slide 67: Sistem Parametrelerinin Bilindiği Durum için MRAC Performans Değerleri
Yöntem | ise | iae | itse | itae
R-MRAC Yüksek Kr,Kx | 79.47 | 166.32 | 150628 | 335442
R-MRAC Düşük Kr,Kx | 162.85 | 267.62 | 367511 | 575614
L-MRAC Yüksek Kr,Kx | 93.43 | 190.64 | 188659 | 412362
L-MRAC Düşük Kr, Kx | 168.35 | 281.06 | 402686 | 657494
PID | 148.79 | 258.48 | 333065 | 580322

## Slide 68: Sistem Parametrelerinin bilindiği durum R-MRAC Model Zaman Sabiti Etkisi
Model Zaman Sabiti | ise | iae | itse | itae
20 | 162.85 | 267.62 | 367511 | 574614
40 | 202.85 | 316.85 | 485091 | 705202

## Slide 69: Yüksek Sabit Asit Akış Hızı ile Kontrol Deneyi Sonuçları
Belirsizlik yakınsama yönteminin performansını daha detaylı inceleyebilmek amacı ile asit akış hızı 40 ml/dk olduğu durumda hesaplanan kontrol parametreleri kullanılarak, sabit akış hızı 60 ml/dk değerine yükseltilerek deneyler gerçekleştirilmiştir.

## Slide 70
Pozitif Yönde Etki
Negatif Yönde Etki
Bozucu Etki

## Slide 71: Düşük Maliyetli pH Kontrol Sistemi

## Slide 72: PID Kontrol

## Slide 73: R-MRAC

## Slide 74: Yeniden ayarlanan PID parametreleri ve filtrelenmiş veri ile Kontrol Deneyi

## Slide 75: SONUÇLAR
1 – Öğrenme Hızı Değeri
Öğrenme hızı kontrol performansında optimize edilmesi gereken en önemli parametredir. Küçük değerlerinde sistemde adaptasyon süresi boyunca yüksek aşımlar ve yüksek periyotlu salınımlar gözlemlenmiştir ve oturma süresi yüksektir. Yüksek değerlerinde ise sistemde sürekli salınımlar meydana gelmiştir.
Adaptasyon sürecinin yanı sıra öğrenme hızı model takip ve bozucu etkiye karşı performansda da etkilidir.

## Slide 76: SONUÇLAR
2 – Model Zaman Sabiti
Adaptasyon süresi boyunca model zaman sabiti arttıkça aşımlar azalırken oturma süresi artmıştır.
Seçilen model zaman sabiti değeri 20’ için, set noktasına verilen pozitif yönde basamak etki için model takibi mümkün iken, akışı kontrol edilen bir asit pompası bulunmaması sebebi ile aksi durum çalışılan molariteler ve asit akış hızı için mümkün değildir. Yani baz pompası tamamen kapalı iken dahi, asit pH değerini yeterince hızlı düşürememektedir.
Bu durumun üstesinden gelebilmek için pozitif ve negatif yönde etkiler için farklı modeller seçilebilir.

## Slide 77: SONUÇLAR
3- MIT ve Lyapunov Yöntemleri
Lyapunov ve MIT yöntemleri için kontrol performans değeri sonuçları çok yakın olmakla beraber, Lyapunov yöntemi için daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Ancak buna rağmen, Lyapunov yönteminde gözlemlenen baz pompası akış hızında dolayısıyla pH değerinde oluşan salınımların MIT yönteminde sönümlendiği gözlemlenmiştir. Bu münkündür, çünkü MIT kuralında model zaman sabiti ile ilişkili bir filtre uygulanarak hesaplar yapılır.

## Slide 78: SONUÇLAR
4- Belirsizlik yaklaşımı ile MRAC
Belirsizlik yaklaşımı ile MRAC yöntemi için polinomial parametrik bir fonksiyon ve radyal temelli fonksiyon yaklaşımları uygulanmıştır. İki yaklaşım ile de belirsizlik yakınsama yöntemi kullanılmayan duruma göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Düşük değerli kontrol parametreleri () kullanılarak yapılan deneylerde oturma süresi yüksek, aşımlar az iken, yüksek kontrol parametreleri ile yapılan deneylerde aksi durum gözlemlenmiştir.
Ayrıca yüksek kontrol parametreleri ile yapılan deneylerde bozucu etkiye karşı performans daha iyidir.

## Slide 79: SONUÇLAR
5- Değişik Sistem Dinamikleri ile Deneyler
Model referans adaptif sistemlerin doğası gereği parametrelerin ayarlandığı bölge etrafında, proses çıkış değeri ve son kontrol elemanı için belirsizlikler içeren durumlar için stabil ve başarılı bir şekide arzu edilen modeli takip etmesi beklenir.
Beklendiği üzere asit akış hızında ve farklı dinamiklere sahip düşük maliyetli sistemlerde MRAC yöntemi PID’ye kıyasla çok daha iyi performans göstermiştir.

## Slide 80: SONUÇLAR
Sonuç olarak özetle, yüksek hassasiyetli kontrol ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen ve daha önemlisi zamanla değişmeyen proseslerde, parametreleri özenle ayarlanan geleneksel PID kontrol yönteminin hem set noktası takibi(servo), hem de bozucu etkiye(regulatory) karşı denenen diğer yöntemler kadar tatmin edici sonuçlar verdiği ve rahatlıkla kullanılabileceği görülmüştür.
Ancak zamanla değişen proseslerde adaptif bir kontrol algoritmasının kullanılması önerilir. Bu çalışma kapsamında değerlendirilen model referans adaptif sistemler, belirtilen sebepler dolayısıyla kontrol edilmesi daha güç lineer olmayan ve zamanla değişen prosesler için oldukça uygun yöntemlerdir.

## Slide 81: KAYNAKLAR